## Slide 1
José Ulloa Suárez
Cesar León Soledispa
Ingeniería WiseConn S.A.

## Slide 7
Temario
Redes de sensores inalámbricas (WSN)
  ¿Qué son?
  Comunicación
  Desafíos
  Nodo Sensor
WiseConn y sus soluciones
Temas de Memoria
Comentarios

## Slide 8: ¿ Qué son las WSN ?
Muchos dispositivos autónomos, distribuidos geográficamente, llamados nodos sensores instalados alrededor de un objeto para monitorizarlo, con capacidad de cómputo (realizar mediciones), almacenamiento y comunicación en una red conectada sin cables.
Compuestas por:
  Sensores: toman del medio la información y la convierten en señales eléctricas.
  Nodos: Toman los datos del sensor a través de sus puertas dedatos, y envían la información a la estación base.
  Gateway: Estación base, que puede permitir la interconexión entre la red de sensores y un computador, u otra red de datos (TCP/IP).
  Red Inalámbrica: Típicamente basada en el estándar 802.15.4.

## Slide 9
Diseñado para sensores y aplicaciones industriales.
Se basa en estándar IEEE 802.15.4. (2003)
Especificaciones públicas el 2005.
Hasta 200 m de alcance.
Hasta 65.000 nodos.
2,4 GHz, 915 y 868 MHz
Hasta 250 kbps y 16 canales.
Topologías Mesh, Cluster tree, Structural.
WiMax
802.11b
802.11a / 802.11g
Bluetooth 1
Bluetooth 2
ZigBee
50 Km
200 m
50 m
250 Kbps
2 Mbps
70 Mbps
Comunicación

## Slide 10: Desafíos
Hardware pequeños.
Limitación en el uso de energía
Tolerancia a fallos
  Software – Hardware
  Comunicaciones
Reconfigurabilidad de la red
Despliegue de nodos a gran escala
Condiciones ambientales severas

## Slide 11: Nodo Sensor
Humedad Relativa y Temperatura
Radiación Total y PAR
Antena Integrada
Puerto Expansión
(ADC, I/O)
IEEE 802.15.4 compatible
Bajo consumo (2 pilas AA)
Tamaño (6.3 cm x 3.2 cm)
Hasta 150 metros de alcance y 400 metros con antena externa
Puerto JTag
Módulo de comunicación inalámbrica
Microcontrolador
(Contiene Sistema Operativo Embebido)

## Slide 12
Sistema Operativo para WSN
(TinyOS, SOS, Contiki)
CC2420 (ChipCon)
Programación

## Slide 13: WiseConn
“Soluciones tecnológicas que mejoran la productividad y facilitan el control de los sistemas productivos por medio de las comunicaciones inalámbricas”

## Slide 14: Problemática
1.-Recolección manual de datos
2.- Análisis de los datos
3.- Toma de Decisiones
?
Notes: Problemas:
Espacial: Recolección en muchos puntos mejora la precision.
Temporal: puntos en ciertos horarios, no permite tendencias
Imprecision, no hay herramientas.

## Slide 15: Solución Propuesta
Permite conexión entre la red inalámbrica y el computador.
Almacena datos si falla conexión al PC
Coordina la Red
Obtención de datos de sensores
Interpretar comandos y registrar eventos y fallas.

## Slide 17: Aplicaciones de las WSN
Monitorizaciones de ambiente
  Gran número de nodos sincronizados midiendo y
  transmitiendo periódicamente.
  control de agricultura, microclimas, etc.
Monitorizaciones de seguridad
  Aplicación para detección de anomalías o ataques en entornos monitorizados continuamente por sensores.
  Nodos NO están continuamente enviando datos, solo si ocurre evento.
  Ejemplos: control de edificios inteligentes, detección de incendios, aplicaciones militares, etc.

## Slide 18: Aplicaciones de las WSN
Tracking
  Aplicación para controlar objetos que están etiquetados con nodos sensores en una región determinada.
  La topología de la red es muy dinámica.
  Ejemplos: Rastreo de animales, funcionarios dentro de una empresa, etc.
Redes Híbridas
  Escenarios de aplicación que contienen aspectos de las tres categorías anteriores.

## Slide 19
Automatización Industrial
Potenciales industrias
Acuicultura
Telemetría
Forestal
Minería
Domótica

## Slide 20: Visión y Futuro

## Slide 21: Temas de Memoria

## Slide 22: SO Contiki
Contiki
Tinyos
Aspectos
técnicos
Aspectos
comerciales
Licencias
Aplicaciones
y usos
Desarrollado por el “Networked Embedded Systems Group” en el Instituto de Ciencias Computacionales en Suecia.
Sistema operativo open source portable, multitarea diseñado para la interconexión de sistemas embebidos.
Diseñado para el uso de poca cantidad de memoria.

## Slide 23: SO Contiki
Metodología para importar a este sistema operativo aplicaciones Tinyos.
Contiki
Tinyos
Aspectos
técnicos
Aspectos
comerciales
Licencias
Aplicaciones
y usos
Wisefield
Tinyos
Wisefield
Contiki

## Slide 24: Gateway: Conexión directa a red Ethernet
Nodo
Nodo
Nodo
Gateway
Nodo
Nodo
Nodo
Nodo
Conexión
Ethernet
Red inalámbrica de sensores

## Slide 25: Gateway: Conexión directa a red Ethernet
Nodo Gateway
Comunicación
Nodo
Módulo Ethernet
Notes: Figura mote + figura modulos ethernet

## Slide 26: 6lowPAN IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks
¿Qué es el 6lowPAN?
  Grupo de trabajo del IETF (The Internet Engineering Task Force) en el área de internet.
Objetivo del 6lowPAN
  Permitir la transmisión y recepción de paquetes IPv6 en las WPAN (Wireless Personal Area Networks), específicamente sobre las redes basadas en el estándar IEEE802.15.4

## Slide 27: 6lowPAN IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks
El objetivo de este desarrollo es para soluciones que involucren dispositivos relativamente sencillos y de bajo costo que necesiten conectividad inalámbrica de internet a tasas de transferencia relativamente bajas.
Aplicado a las redes inalámbricas de sensores permitiría un direccionamiento directo de cada nodo de la red.

## Slide 28: 6lowPAN

## Slide 29
TinyOS
Sistema Operativo para WSN
CC2420 (ChipCon)
Open
Zigbee
Open-Zigbee
Implementación en plataformas de RIS

## Slide 30
Implementación en plataformas de RIS
http://www.open-zb.net/about_toolset.php
Open-Zigbee
Estudio de solución open-zigbee y similares.
Solución Open source vs Propietaria.
Pruebas entre sistema Zigbee compatible y dispositivo usando open-zigbee .

## Slide 31: Procesamiento Distribuido
Suceso (Datos)
Procesamiento
Datos
S+A+C
S+A+C
S+A+C
S+A+C
S+A+C
S+A+C
S+A+C

## Slide 32: Procesamiento Distribuido
Estudio del arte sobre el procesamiento distribuido.
  Enfoque en las redes inalámbricos de sensores.
Estudio de soluciones actuales.
Simulación.
Aplicaciones.
Implementación.

## Slide 33: Integración de nuevas fuentes energéticas
Panel Solar
DC-DC

## Slide 34: Integración de nuevas fuentes energéticas
Estudiar soluciones actuales (paneles solares, eólicas, cinéticas, etc – http://power.ti.com).
Soluciones para ocupar energías residuales en sistemas de alta potencia.
Uso de convertidores DC/DC para optimizar uso de energía en sistemas de bajo consumo.

## Slide 35: Posicionamiento Relativo
CC2431 Location Engine

## Slide 36: Posicionamiento Relativo
Estudio del arte sobre el posicionamiento relativo.
Estudio de soluciones actuales.
Aplicaciones.
Implementación de alguna aplicación.

## Slide 37: Comentarios y preguntas