## Slide 1: VPN
Seminario I
USM
Departamento
de Electrónica
Virtual Private Network
(Red PrivadaVirtual)
Por Fernando Guzmán S.

## Slide 2: Contenido
Internet, costos y Acceso Remoto Seguro
¿Qué es una VPN?
Breve descripción de IPSec
Consideraciones para implementar una VPN
Clasificación
Soluciones existentes

## Slide 3: Internet, costos y Acceso Remoto
El explosivo crecimiento de Internet y la forma de hacer negocios
La necesidad de las redes y de estar conectados
La alternativa que representan las VPN para disminuir costos, aumentar la comunicación y la fuerza de trabajo móvil

## Slide 4: Internet, costos y Acceso Remoto

## Slide 5: Internet, costos y Acceso Remoto
En el mercado de la seguridad se proyectó un crecimiento en ventas desde US$ 1.100 millones en 1995 hasta US$ 16.600 millones para este año. En particular el mercado de las VPNs proyecta altas tasas de crecimiento.

## Slide 6: Acceso Remoto Seguro
Las conexiones vía módem telefónico pueden transferir datos seguros vía un ISP a una red corporativa.
Los datos se encriptan en el cliente antes de que sean transmitidos y se desencriptan en la puerta del firewall.
El software proporcionado, habilita a los usuarios remotos a que pueden conectarse a la red corporativa como si estuvieran detrás del firewall.

## Slide 7: Acceso Remoto Seguro

## Slide 8: ¿Qué es una VPN?
Una red donde todos los usuarios parecen estar en el mismo segmento de LAN, pero en realidad están a varias redes (generalmente públicas) de distancia.
redes seguras, privadas y virtuales debe completar tres tareas:
  Primero, deben poder pasar paquetes IP a través de un túnel en la red pública, de manera que dos segmentos de LAN remotos no parezcan estar separados por una red pública.

## Slide 9: ¿Qué es una VPN?
redes seguras, privadas y virtuales debe completar tres tareas:
  Segundo, la solución debe agregar encriptación, tal que el tráfico que cruce por la red pública no pueda ser espiado, interceptado, leído o modificado.
  Finalmente, la solución tiene que ser capaz de autenticar positivamente cualquier extremo del enlace de comunicación de manera que un adversario no pueda acceder a los recursos del sistema.

## Slide 10: ¿Qué es una VPN?
La tecnología VPN proporciona un pasillo o túnel seguro en la red pública mediante encriptación y encapsulamiento.
Las dos técnicas de tunelización mayormente aceptadas son el estándar IP Security (IPSec) y el Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), que sustituyen a las anteriormente existentes, conocidas como Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) y Layer 2 Forwarding (L2F).

## Slide 11: ¿Qué es una VPN?
En pocas palabras, la tunelización implica la encapsulación de un datagrama encriptado dentro de otro.
Internet
A
B
GW1
GW2
<A> Datos
GW1
<A> Datos
<A> Datos
_____________
cifrado opcional

## Slide 12: Breve descripción de IPSec
Las VPNs se basan en el Protocolo de Internet (IP) combinando tunelización, encriptación, autenticación y técnicas de control de acceso para asegurar el tráfico cursado sobre diversos medios compartidos, esto con el fin de evitar entre otras actividades: spoofing, sniffing, hacking.

## Slide 13: Breve descripción de IPSec
La IETF (Internet Engineering Task Force) desarrollo el protocolo IPSec (RFCs 2401-2412) para proveer servicio de seguridad con un protocolo de capa 3, es decir en la capa de red.
Como IPSec esta integrado con IP puede dar seguridad frente a esos ataques a cualquier aplicación que use IP

## Slide 14: Breve descripción de IPSec
Autenticación e integridad en los datos: mediante el protocolo AH (Authentication Header) y el protocolo ESP (Encapsulating Security Payload)
Confidencialidad: ESP, mediante encriptación.
Establecimiento de comunicación segura entre las partes: mediante el protocolo de intercambio de llaves en Internet IKE.

## Slide 15: Consideraciones para implementar una VPN
Comparación con otras alternativas
Una VPN requiere que cada paquete de datos sea procesado cuando entra y sale de la red pública para aumentar la seguridad y optimizar su funcionamiento.
La suma de servicios aplicados a cada paquete en una VPN es una política.

## Slide 16: Consideraciones para implementar una VPN
Generalmente las políticas se aplican a un usuario o a grupos de usuarios e incluyen seguridad específica, calidad de servicio (QoS) y características de administración.
Las características de seguridad y autenticación de usuarios son esenciales en cualquier VPN

## Slide 17: Consideraciones para implementar una VPN

## Slide 18: Clasificación de VPNs
Se pueden clasificar según tamaño y características de técnicas y de costo.
Clase 0 es para empresas pequeñas y provee solo acceso remoto a usuarios. Tuneliza con PPTP.
Clase 1 son óptimo para las PYMES, considera conexión con sucursales. Utiliza IPSec y encriptación con DES.

## Slide 19: Clasificación de VPNs
Clase 2 Para organizaciones de mayor tamaño, con cerca de 500 usuarios remotos y 10 sitios conectados. Encriptación con 3DES y traducción de direcciones (NAT).
Clase 3 Para grandes compañías, permite realizar transacciones. Los usuarios remotos pueden conectarse con xDSL o cable módem. Utiliza IPsec y considera correr aplicaciones críticas entre sitios.

## Slide 20: Clasificación de VPNs
Clase 4 Son las VPN más seguras, flexibles y escalables. Las utilizan multinacionales con 10.000 usuarios remotos y miles de sucursales. Utiliza PKI y necesita proveedores que ofrezcan QoS en aplicaciones tiempo real (Voz sobre IP y Video Conferencia sobre IP)

## Slide 21: Soluciones existentes
InfoCrypt de Insolation Systems
F-Secure de Data Fellows

## Slide 22: InfoCrypt de Insolation Systems
Encripta con 3DES el paquete completo, incluyendo el header. Luego lo encapsula en otro paquete, ocultando con esto información como el tipo de aplicación y la topología de las redes involucradas.
Ejemplo

## Slide 23: F-Secure de Data Fellows
Usa una extensa variedad de algoritmos de selección de usuarios, incluyendo 3DES, Blowfish, RSA, etc.
Además, F-Secure comprime datos y autentifica otros servidores encriptados
Cualquier PC con los requerimientos mínimos puede correr el software de F-Secure VPN.

## Slide 24: F-Secure de Data Fellows
La red VPN es dinámicamente ampliable de modo que nuevas LANs se puede añadir a VPN existente sin demasiada configuración.
Se pueden usar conexiones a Internet de bajo costo para formar la VPN. Tradicionalmente, las redes privadas virtuales seguras han estado construyéndose usando líneas arrendadas muy caras.

## Slide 25: F-Secure de Data Fellows
Automáticamente se encriptan y protegen contra alteraciones todas las conexiones F-Secure VPN.
F-Secure VPN se integra con cualquiera de las firewalls existentes.
F-Secure VPN soporta conexiones Extranet seguras.
Una red simple entre 2 puntos implica US$5.000 más los equipos dedicados.

## Slide 26: Conclusiones
La masificación de las comunicaciones y el valor de compartir información
A nivel nacional, la necesidad de que las PYMES se acerquen a la economía digital y los costos de conexión
Ejemplo real: Petroquim S.A.

## Slide 27: Conclusiones
Ejemplo real: Petroquim S.A.
  Empresa con oficinas en Santiago y planta de procesamiento en Talcahuano
  Contrata con Telefónica una línea dedicada entre ambos sitios a 256 Kbps y dos equipos (routers) a $890.079 + IVA mensuales
  En base a lo mencionado sobre F-Secure, suponiendo equipos dedicados de US$ 4.000 el costo total sería cercano a US$ 13.000, es decir menos del 60% del gasto anual

## Slide 28: Bibliografía
http://www.internetwk.com/VPN/Xediapaper.htm
http://www.internetwk.com/VPN
http://www.internetwk.com/columns/pers032299.htm
http://img.cmpnet.com/internetwk/VPN/graphics/IPsec.pdf
http://img.cmpnet.com/internetwk/VPN/graphics/vpnet.pdf
http://img.cmpnet.com/internetwk/VPN/graphics/Check_PointVPNwp.pdf
Hackers, escrito por S. Maclure, J. Scambray y G. Kurtz. McGraw-Hill 2000